FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO  w WIELICZCE

UL. SZPUNARA 20

32-020 WIELICZKA

OFERTA

## Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

## na „Dostawę zestawów  do endoskopii „

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT.

  - Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 35 dni kalendarzowych

  - akceptujemy warunki płatności;

  - na dostarczony sprzęt udzielamy …… miesięcy gwarancji

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia projektu umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy …………………………………………………….

( w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu)

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: …………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy będzie: …………………………..

Tel:........................................... e-mail:…………………………………

- Załączniki do oferty

- Do oferty dołączono następujące dokumenty:

• Szczegółowa z asortymentowo - cenowy

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...............................................................................

numer telefonu:  ……………………….

Numer faksu: ……………………………

e-mail ………………………………………………..

............................, dn. _ _ . _ _ . 2016 r.          			       ...............................................

Podpis osób uprawnionych

do składania świadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 1 do oferty, załącznik do umowy

## SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA

## zestawów do endoskopii

## przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/02/SPZLO/PN/2016 na „Dostawę zestawów  dla endoskopii  deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

| L.p. | Nazwa handlowa | Model /producent | ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Podatek VAt (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

dnia

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do oferty

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

zestawów do endoskopii

| 1)Pełna nazwa urządzenia- gastroskop / model, typ, nr katalogowy/ 2)Pełna nazwa urządzenia - kolonoskop / model, typ, nr katalogowy/ 3)model typ nr katalogowy monitora medycznego |  |
| --- | --- |
| Producent:1)……….……...2)…….…….…..3)……………….. |  |
| Kraj pochodzenia:1)……………2)…………….3)…………… |  |

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | TAK/NIE | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |
| 2. | Wyjście sygnału w rozdzielczości HDTV 1920x1080p. | TAK |  |
| 3. | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek | TAK |  |
| 4. | Wyjścia typu: 1 x DVI (do podłączenia monitora medycznego 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji 1 wyjście sterujące do sterowania przesyłem zdjęć i filmów z rękojeści endoskopu 1x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej | TAK |  |
| 5. | Możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła z filtracją długości pasma światła dla wszystkich oferowanych endoskopów | TAK |  |
| 6. | Światło typu: LED | TAK |  |
| 7. | Dowolna programowalność funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów | TAK |  |
| 8. | Pompa insuflacyjna z regulacja pracy | TAK |  |
| 9. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 10. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 11. | Kompatybilność z aparatami obrazującymi w standardzie SDTV | TAK |  |
| 12. | MONITOR MEDYCZNY |  |  |
| 13. | przekątna: min. 21 cali | TAK |  |
| 14. | Rozdzielczość: 1920 x 1024 | TAK |  |
| 15. | Kąt widzenia: 160° | TAK |  |
| 16. | Kontrast: 1000:1 | TAK |  |
| 17. | 100mm VESA / WVESA | TAK |  |
| 18. | Wyjścia sygnału video: DVI, S-VIDEO, COMPOSITE | TAK |  |
| 19. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |
|  | Ruchome ramie monitora | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia elementów zestawu na półkach wózka | TAK |  |
|  | Uchwyt na endoskop | TAK |  |
|  | Szuflada na klawiaturę | TAK |  |
|  | WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY 2 szt. |  |  |
|  | Obrazowanie w jakości HDTV | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji min 140 0 | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: 9,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: 2-100 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu : a) w górę: 210 o, b) w dół: 90 o , c) w prawo/lewo: 100 0 | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe min 4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
|  | Test szczelności wideoendoskopu powinien odbywać się w płynie poprzez zanurzenie go i automatyczne podanie powietrza pompą (załączyć do oferty atest na tester szczelności kompatybilny z oferowanym wideoendoskopem) | TAK |  |
|  | WIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY 2 szt. |  |  |
|  | Obrazowanie w jakości HDTV | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: 3,7mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika : 13,00 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji: 140( | TAK |  |
|  | Głębia ostrości : 2 - 100 mm | TAK |  |
|  | Cztery programowalne przyciski na głowicy endoskopu. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Zagięcia końcówki: U/D:180(/180 i L/R: 160/160 | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacja endoskopu przez procesor | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Długość robocza: 1680 mm | TAK |  |
|  | Test szczelności wideoendoskopu powinien odbywać się w płynie poprzez zanurzenie go i automatyczne podanie powietrza pompą (załączyć do oferty atest na tester szczelności kompatybilny z oferowanym wideoendoskopem) | TAK |  |
|  | AUTOMATYCZNY TESTER SZCZELNOŚCI |  |  |
|  | Współpraca z wideoendoskopami oraz fiberoendoskopami | TAK |  |
|  | Wibrator elektromagnetyczny | TAK |  |
|  | Wymiary: 85 (szer.) × 157 (wys.) × 170 (głeb.) mm | TAK |  |
|  | Masa: 1,8 kg | TAK |  |
|  | Źródło zasilania: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, | TAK |  |
|  | Elastyczne przyłącze testera szczelności, pompa - endoskop | TAK |  |
|  | PŁUCZĄCA POMPA PERYSTALTYCZNA |  |  |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał wideoendoskopów | TAK |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego w oferowanym systemie | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu: 2 L | TAK |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
|  | SSAK ENDOSKOPOWY |  |  |
|  | Wytwarzana próżnia | TAK |  |
|  | Wskaźnik próżni | TAK |  |
|  | Regulowana siła ssania | TAK |  |
|  | System pływakowy antyprzepełnieniowy | TAK |  |
|  | Wielorazowa butla autoklawowalna o pojemności: 2 litry – 2 pojemniki | TAK |  |
|  | Filtr mikrobiologiczny | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z pojemnikami jednorazowymi | TAK |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja producencka przez okres minimum 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min. 8 lat) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
|  | SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH |  |  |
|  | Interfejs programu w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika | TAK |  |
|  | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  |
|  | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | TAK |  |
|  | Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2, | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych | TAK |  |
|  | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków | TAK |  |
|  | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim | TAK |  |
|  | Zestawienie statystyczne rodzajów badań ,ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe min 4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
|  | STACJA ROBOCZA DO SYSTEMU |  |  |
|  | Płyta oparta na min. Chipsecie Intel | TAK |  |
|  | Procesor min. Intel Core i3 | TAK |  |
|  | Pamięć RAM min: 3 GB | TAK |  |
|  | Dysk Twardy min: 1 TB | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD+/ -RW | TAK |  |
|  | Mysz | TAK |  |
|  | Klawiatura | TAK |  |
|  | System Windows 7 PROFESSIONAL PL – 32 - bit | TAK |  |
|  | Karta do przechwytywania obrazu | TAK |  |
|  | Obudowa mini - tower | TAK |  |
|  | Monitor LCD min.: 20” | TAK |  |
|  | Drukarka Laserowa | TAK |  |

dnia

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy