FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO  w WIELICZCE

UL. SZPUNARA 20

32-020 WIELICZKA

OFERTA

## Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

## na „Dostawę aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce „

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT.

  - Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 30 dni kalendarzowych

  - akceptujemy warunki płatności;

  - na dostarczony sprzęt udzielamy ……… miesięcy gwarancji

  - deklarujemy dodatkowe parametry techniczne:

a)liczba aktywnych gniazd głowic obrazowych  ……….

b)przekątna ekranu monitora …………

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy  postanowienia projektu umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy …………………………………………………….

( w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu)

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: …………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy będzie: …………………………..

Tel:........................................... e-mail:…………………………………

- Załączniki do oferty

- Do oferty dołączono następujące dokumenty:

• Szczegółowa z asortymentowo - cenowy

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...............................................................................

numer telefonu:  ……………………….

Numer faksu: ……………………………

e-mail ………………………………………………..

............................, dn. _ _ . _ _ . 2016 r.          			       ...............................................

Podpis osób uprawnionych

do składania świadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 1 do oferty, załącznik do umowy

## SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA

## przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/03/SPZLO/PN/2016 na „Dostawę aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce  deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

| L.p. | Nazwa handlowa | Model /producent | ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Podatek VAt (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

dnia

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do oferty

załącznik do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

|  | Dane ogólne |
| --- | --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |  |
| Producent / Kraj | Podać |  |  |
| Rok produkcji | Podać |  |  |
| Dystrybutor - Wykonawca | Podać |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2016 | TAK |  |  |
|  | Przetwornik 12 bitowy | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych 40 000 | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych 40 000 | TAK |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min.3 | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min 235 dB | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 17 cali. Regulacja ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej. | TAK |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości położenia | TAK |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10cali | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | TAK. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: od 1MHz do co najmniej 20MHz | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)min. 21 000 klatek | TAK |  |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | TAK |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 40 | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B+D+M B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
|  | (Frame Rate) dla trybu B Min.1100 obrazów na sek. | TAK |  |  |
|  | (Frame Rate) B + kolor (CD Min. 360 obrazów na sekundę.) | TAK |  |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej (Min.4 pasm II harmonicznej) | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Dopler Pulsacyjny (PWD), HPRF PWD ze wszystkich głowic | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Dopler Ciągły (CWD) | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic) | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy ze wszystkich głowic | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym z 3 kursorów | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop –min. 3 kursory | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD+PWD)na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD(Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: Min. Od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |  |
|  | Odchylenie wiazki Dopplerowskiej min. +/-15 stopni | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie max.+/- 80 stopni | TAK |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min.500GB) i bazą pacjentów | TAK |  |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) |  |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI, MPEG-4) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD/DVD Wykonawca skonfiguruje dostarczone urządzenie do pracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS firmy Pixel Technology. Wymagana jest obsługa DICOM Worklist. System PACS ma odbierać i zapisywać obrazy badania wysyłane z urządzenia oraz łączyć je z rekordem badania w systemie RIS. Koszty licencji i prac konfiguracyjnych podłączenia aparatu USG do systemu pokrywa Wykonawca. | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa podłączona przez port USB do wydruku opisu badań | TAK |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
|  | DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min.18 X | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min.18 X | TAK |  |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie : min.10 | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości , obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Urologicznych Położniczych Ginekologicznych | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie ginekologiczno-położnicze posiadające Szczegółowe raporty badań z uśrednieniem wyników Możliwość przedstawienia badań na siatkach centylowych Automatyczne zapamiętywanie wszystkich raportów z badań | TAK |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach ) | TAK |  |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów: min 190 | TAK |  |  |
|  | Kąt skanowania min.60st. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 16,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów min 190 | TAK |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne : min 6 pasm częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |  |
|  | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array, szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy od 1.0 – 5.0 MHz | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów min. 64 | TAK |  |  |
|  | Kąt obrazowania min.90 st. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. 3,0 – 9,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 180st | TAK |  |  |
|  | Promień max.R10 mm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min 6 pasm częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowice laparoskopowa min. 4.0-10.0 MHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/linia (C: 3,0-9,0 MHz; L: min. 4,0-13,0 MHz, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne umożliwiające automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie funkcji wyrzutowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez min.10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |

Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Na żądanie Zamawiającego w celu potwierdzenie spełnienia  wyżej wymienionych parametrów dostarczę dokumentacje techniczną. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

dnia

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy