Zestawienie wymaganych funkcji i parametrów technicznych
Tonometr bezdotykowy z pachymetrem bezdotykowym NIDEK NT-1p J z dżojstikiem
Lp.	Wymagany parametr/warunek	Warunek graniczny / Tak	Odpowiedź Tak Wykonawcy (podać parametry oferowane)
4.	Zakres pomiaru ciśnienia śródgałkowego: 1-60mmHG	Tak
5.	Ustawienie zakresu pomiaru : / APC40,APC60,40,60mmHG,(APC-automatyczna kontrola podmuchu)	Tak
6.	Kontrola wartości pomiarowych: / Tryb AI – automatyczne wykrywanie najlepszej wartości i automatyczne dopełnianie badania (Auto Complete)	Tak
6.	Odległość robocza: / 11mm(dyszy od szczytu rogówki)	Tak
7.	Kontrola softwarowa przed dotykiem oka	Tak
8.	Źródło fiksacji: / Wewnętrzne źródło światła, zielona dioda	Tak
9.	Pachymetr bezdotykowy	Tak
10.	Pomiar pachymetrii przy pomocy światła podczerwonego	Tak
11.	Zakres pomiaru: 300-800µm	Tak
12.	Źródło światła: czerwona dioda LED	Tak
13.	Kompensacja IOP względem grubości rogówki	Tak
14.	Naprowadzanie/pomiar: / -Automatyczna detekcja oczu, podjazd do oka, / -Automatyczne, / półautomatyczne lub manualne naprowadzanie w osi X,Y,Z / -Automatyczny lub manualny pomiar	Tak
15.	Możliwość sterowania przy pomocy wbudowanego joysticka	Tak
16.	Możliwość sterowania przy pomocy bezprzewodowego joysticka(opcja- możliwość doposażenia w późniejszym czasie)	Tak
17.	Monitor: 7 cala, odchylany, obrotowy, kolorowy, dotykowy LCD	Tak
18.	Drukarka termiczna, z gilotyną	Tak

        Zestawienie wymaganych funkcji i parametrów technicznych
        Autorefraktometr z keratometrią
PARAMETRY TECHNICZNE:
Lp.	Wymagany parametr/warunek	Warunek graniczny / Tak	Odpowiedź Tak Wykonawcy (podać parametry oferowane)
1.	Odległość czołowa (VD): 0; 10; 12; 13,5; 15mm	Tak
2.	Zakres pomiaru sfery (SPH): od -25,00 do +22,00D	Tak
3.	Zakres pomiaru cylindra (CYL): od 0,00 do +/- 10,00D	Tak
4.	Oś (AX): od 1 do 180°	Tak
5.	Rozstaw źrenic: 10~85mm	Tak
6.	Minimalna średnica źrenicy: 2.0mm	Tak
7.	Promień krzywizny: od 5,0 do 10,2mm	Tak
8.	RefrakcyjnAstygmatyzma moc rogówki: od 33,00 do 67,50D	Tak
9.	rogówki: 0,00 do -15.00D	Tak
10.	Zakres pomiaru średnicy rogówki: od 2,0 do 12,0mm	Tak
11.	Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej	Tak
12.	Możliwość przewodowego połączenia w zestaw do refrakcji z foropterem automatycznym, panelem do badania ostrości wzroku oraz dioptromierzem elektronicznym tego samego producenta	Tak
13	Wyświetlacz: dotykowy, kolorowy, uchylny LCD o przekątnej 8 cali	Tak
14.	Ruch podbródka: max 65mm, regulowany elektrycznie	Tak
15	Blokada ruchu głowicy pomiarowej i ruchu joysticka obsługiwana przy pomocy jednej ręki	Tak
16.	Drukarka termiczna z automatyczną gilotyną	Tak

Zestawienie wymaganych funkcji i parametrów technicznych

Lampa szczelinowa Mediworks typ H-S , 3pow’ LED S360S wraz z stolikiem elektrycznym na dwa urządzenia

Lp.	Wymagny parametr/warunek	Warunek graniczny Tak	Odpowiedź Tak Wykonawcy (podać parametry oferowane
1.	Powiększenia: 10x, 16x, 25x, / Na okularze: 12,5x	Tak
2.	Szerokość szczeliny: 0-14mm – regulowana płynnie	Tak
3.	Długość szczeliny: 1-14 mm regulowana płynnie	Tak
4.	Regulacja PD: 52 – 80 mm	Tak
5.	Korekcja wady wzroku: +/- 8D	Tak
6.	Obrót szczeliny: 0- 180º	Tak
7.	Filtry: pochłaniający ciepło, kobaltowy niebieski, bezczerwienny, wbudowany filtr żółty, filtr ND	Tak
8.	Pole widzenia: Ø36.2mm dla 6.3x, Ø22.3 mm dla 10x, Ø14 mm dla 16x, Ø 8.9 mm dla 25x, Ø 5.7mm dla 40x	Tak
9.	Oświetlenie: LED	Tak
10.	Ruch pionowy podbródka: 80mm	Tak
11.	Nachylenie szczeliny w 4 krokach: 5°, 10°, 15°, 20°	Tak
12.	Kąt między okularami: 10°	Tak

Stolik elektryczny na dwa urządzenia

		Warunek graniczny Tak	Odpowiedź Tak Wykonawcy (podać parametry oferowane
13.	Stolik elektryczny na dwa urządzenia , Kolumna umieszczona centralnie Zakres regulacji wysokości blatu 835-585mm Wymiary blatu :860x430mmm .Maksymalne obciążenie :130kg.	Tak